ПРОЕКТ

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения                             Кандалакша Кандалакшского района, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района третьего созыва от  13 декабря 2013 № 598

До внесения изменений Правила землепользования и застройки городского поселения

Кандалакша Кандалакшского района

Зона  размещения производственных объектов

I-II класса вредности - П-1

| № п/п | Код, вид разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1 | 2.7.1 Хранение автотранспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 4 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. |
| 2 | 4.9 Служебные гаражи |  |
| 3 | 3.9.3 Проведение научных испытаний | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 1,5 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Предельная высота не подлежит установлению. |
| 4 | 3.10.2 Предоставление коммунальных услуг | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 5 | 4.1 Деловое управление | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 6 | 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельных участков – 400 м2, максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 4. Предельная высота – 4 м. |
| 7 | 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 4. Предельная высота – 8 м. |
| 8 | 6.0 Производственная деятельность | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 5 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов I-II класса опасности, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон. |
| 9 | 6.9 Склады | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 10 | 6.9.1 Складские площадки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 11 | Размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 12 | 12.0.2 Благоустройство Территории | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 13 | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | 1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Площадь земельного участка гаража для индивидуального легкового автомобиля: минимальная – 35 м2, максимальная – 40 м2. Площадь земельного участка гаража для грузового автомобиля: минимальная –70 кв. м2, максимальная – 100 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота гаражей для индивидуальных легковых автомобилей и индивидуальных грузовых автомобилей – 3 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. Требования к внешнему виду: кровля гаража односкатная. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1 | Размещение стоянок для автомобилей посетителей объектов капитального строительства, относящихся к основным видам разрешенного использования и иным вспомогательным видам разрешенного использования данной зоны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2 | Размещение зеленых насаждений специального назначения и питомников для их воспроизводства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Озеленение санитарно-защитной зоны: для предприятий II класса опасности – не менее 50% площади ее территории, для предприятий I класса опасности – не менее 40% площади ее территории. |
| 3 | Размещение стоянок транзитного транспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 4 | Размещение пунктов оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 5 | Размещение гаражей и стоянок для постоянного хранения грузовых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 6 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 7 | 3.9.2 Проведение научных исследований | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 8 | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от красной линии: объектов пожарной охраны – 10 м, объектов полиции – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков: объектов пожарной охраны – не подлежат установлению, объектов полиции – 3 м. 3. Предельная высота: объектов пожарной охраны – не подлежит установлению, объектов полиции – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешённые виды использования |
| 1 | 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |

После внесения изменений Правила землепользования и застройки городского               поселения   Кандалакша Кандалакшского района

Зона  размещения производственных объектов

I-II класса вредности - П-1

| № п/п | Код, вид разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1 | 2.7.1 Хранение автотранспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 4 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. |
| 2 | 4.9 Служебные гаражи |  |
| 3 | 3.9.3 Проведение научных испытаний | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 1,5 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Предельная высота не подлежит установлению. |
| 4 | 3.10.2 Предоставление коммунальных услуг | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 5 | 4.1 Деловое управление | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 6 | 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельных участков – 400 м2, максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 4. Предельная высота – 4 м. |
| 7 | 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 4. Предельная высота – 8 м. |
| 8 | 6.0 Производственная деятельность | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 5 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов I-II класса опасности, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон. |
| 9 | 6.9 Склады | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 10 | 6.9.1 Складские площадки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 11 | Размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 12 | 12.0.2 Благоустройство Территории | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 13 | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | 1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Площадь земельного участка гаража для индивидуального легкового автомобиля: минимальная – 35 м2, максимальная – 40 м2. Площадь земельного участка гаража для грузового автомобиля: минимальная –70 кв. м2, максимальная – 100 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота гаражей для индивидуальных легковых автомобилей и индивидуальных грузовых автомобилей – 3 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. Требования к внешнему виду: кровля гаража односкатная. |
| 14 | 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, шина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельных участков – 400 м2, максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 4. Предельная высота не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1 | Размещение стоянок для автомобилей посетителей объектов капитального строительства, относящихся к основным видам разрешенного использования и иным вспомогательным видам разрешенного использования данной зоны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2 | Размещение зеленых насаждений специального назначения и питомников для их воспроизводства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Озеленение санитарно-защитной зоны: для предприятий II класса опасности – не менее 50% площади ее территории, для предприятий I класса опасности – не менее 40% площади ее территории. |
| 3 | Размещение стоянок транзитного транспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 4 | Размещение пунктов оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 5 | Размещение гаражей и стоянок для постоянного хранения грузовых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 6 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 7 | 3.9.2 Проведение научных исследований | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 8 | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от красной линии: объектов пожарной охраны – 10 м, объектов полиции – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков: объектов пожарной охраны – не подлежат установлению, объектов полиции – 3 м. 3. Предельная высота: объектов пожарной охраны – не подлежит установлению, объектов полиции – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешённые виды использования |
| 1 | 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |

Председатель комиссии

по землепользованию и застройке	С. О. Федотов