ПРОЕКТ

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения                             Кандалакша Кандалакшского района, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района третьего созыва № 598 от  13 декабря 2013 г., в части изменения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-3) в                           г. Кандалакше для вида разрешенного использования земельного участка   «Дошкольное, начальное и среднее общее образование».

До внесения изменений Правила землепользования и застройки городского поселения Кандалакша Кандалакшского района

Зона застройки многоэтажными жилыми домами – Ж-3

| № п/п | Код, вид разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1 | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельного участка – 400 м2; Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 5 м, от границ земельных участков – 7,5 м. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах. 3. Предельное количество этажей: для вида разрешенного использования с кодом 2.5 – 8, для вида разрешенного использования с кодом 2.6 – не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в городе, что определяется градостроительной документацией. 6. Встроенные (пристроенные, встроенно-пристроенные) объекты обслуживания должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного объекта должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей. |
| 2 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |
| 3 | 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Площадь земельных участков детских яслей и детских садов: минимальная – 3000 м2, максимальная – 10000 м2. Площадь земельных участков школ, лицеев, гимназий: минимальная – 6000 м2, максимальная – 25000 м2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков прочих объектов капитального строительства данного вида разрешенного использования – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы зданий детских яслей, детских садов, школ, лицеев, гимназий: от красной линии – 25 м, от границ земельных участков – 15 м. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) прочих объектов капитального строительства данного вида разрешенного использования – 3 м. 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 4 | 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельных участков – 800 м2, максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м (кроме земельных участков, расположенных южнее железной дороги Санкт-Петербург-Мурманск). 3. Предельное количество этажей объектов капитального строительства: с кодами 3.3, 4.4-4.6, 5.1.2, 8.3 – 3; с кодами 3.2.4, 4.7 – 5, с кодом 3.4.1 до 9 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 5. Площадь объектов торгово-бытового назначения должна быть не менее 150 м2. 6. Встроенные (пристроенные, встроенно-пристроенные) в многоквартирные дома объекты обслуживания должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного объекта должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей. 7. Минимальный отступ от красной линии – 3 м (для земельных участков, расположенных южнее железной дороги Санкт-Петербург – Мурманск). |
| 5 | 3.2.3 Оказание услуг связи |  |
| 6 | 3.2.4 Общежития |  |
| 7 | 3.3 Бытовое обслуживание |  |
| 8 | 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое Обслуживание |  |
| 9 | 4.4 Магазины |  |
| 10 | 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |
| 11 | 4.6 Общественное питание |  |
| 12 | 4.7 Гостиничное обслуживание |  |
| 13 | 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |  |
| 14 | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  |
| 115 | Размещение некапитальных торговых, остановочно-торговых, остановочных павильонов | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Размещение павильонов – при условии согласования внешнего вида с уполномоченным органом муниципального образования и благоустройства прилегающей территории. |
| 116 | Размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 117 | 12.0.2 Благоустройство территории | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1 | Размещение площадок для отдыха детей, площадок для отдыха взрослых | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Удельные размеры площадок: для отдыха детей – 0,7 м2/чел., для отдыха взрослых – 0,1 м2/чел. 6. Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
| 2 | Размещение площадок для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий, площадок для отдыха и занятий спортом – не менее 20 м. |
| 3 | Размещение объектов пожарной охраны (гидрантов, щитов с инвентарем, резервуаров и проч.) – в общественной зоне и (или) на участках | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 4 | Размещение стоянок для автомобилей посетителей объектов капитального строительства, относящихся к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования данной зоны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 5 | 3.1 Коммунальное Обслуживание | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 5 м, от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 6 | 4.9 Служебные гаражи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 7 | 5.1.3 Площадки для занятий спортом | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 5. Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – 10-40 м ( в зависимости от шумовых характеристик). |
| Условно разрешённые виды использования |
| 1 | 2.7.1 Хранение автотранспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению. Площадь земельного участка отдельно стоящего гаража: минимальная – 35 м2, максимальная – 40 м2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков прочих объектов капитального строительства данного вида разрешенного использования – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 3 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Площадь отдельно стоящего гаража – не более 30 м2. |
| 2 | 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 3 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |

После внесения изменений Правила землепользования и застройки городского               поселения   Кандалакша Кандалакшского района

| № п/п | Код, вид разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1 | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельного участка – 400 м2; Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 5 м, от границ земельных участков – 7,5 м. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах. 3. Предельное количество этажей: для вида разрешенного использования с кодом 2.5 – 8, для вида разрешенного использования с кодом 2.6 – не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в городе, что определяется градостроительной документацией. 6. Встроенные (пристроенные, встроенно-пристроенные) объекты обслуживания должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного объекта должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей. |
| 2 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |
| 3 | 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Площадь земельных участков детских яслей и детских садов: минимальная – 3000 м2, максимальная – 10000 м2. Площадь земельных участков школ, лицеев, гимназий: минимальная – 6000 м2, максимальная – 25000 м2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков прочих объектов капитального строительства данного вида разрешенного использования – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы зданий детских яслей, детских садов, школ, лицеев, гимназий: от красной линии – 1 м, от границ земельных участков – 1 м. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) прочих объектов капитального строительства данного вида разрешенного использования – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не выше 5 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 4 | 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (длина, ширина) не подлежат установлению. Минимальная площадь земельных участков – 800 м2, максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м (кроме земельных участков, расположенных южнее железной дороги Санкт-Петербург-Мурманск). 3. Предельное количество этажей объектов капитального строительства: с кодами 3.3, 4.4-4.6, 5.1.2, 8.3 – 3; с кодами 3.2.4, 4.7 – 5, с кодом 3.4.1 до 9 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 5. Площадь объектов торгово-бытового назначения должна быть не менее 150 м2. 6. Встроенные (пристроенные, встроенно-пристроенные) в многоквартирные дома объекты обслуживания должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного объекта должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей. 7. Минимальный отступ от красной линии – 3 м (для земельных участков, расположенных южнее железной дороги Санкт-Петербург – Мурманск). |
| 5 | 3.2.3 Оказание услуг связи |  |
| 6 | 3.2.4 Общежития |  |
| 7 | 3.3 Бытовое обслуживание |  |
| 8 | 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое Обслуживание |  |
| 9 | 4.4 Магазины |  |
| 10 | 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |
| 11 | 4.6 Общественное питание |  |
| 12 | 4.7 Гостиничное обслуживание |  |
| 13 | 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |  |
| 14 | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  |
| 115 | Размещение некапитальных торговых, остановочно-торговых, остановочных павильонов | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Размещение павильонов – при условии согласования внешнего вида с уполномоченным органом муниципального образования и благоустройства прилегающей территории. |
| 116 | Размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 117 | 12.0.2 Благоустройство территории | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1 | Размещение площадок для отдыха детей, площадок для отдыха взрослых | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Удельные размеры площадок: для отдыха детей – 0,7 м2/чел., для отдыха взрослых – 0,1 м2/чел. 6. Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
| 2 | Размещение площадок для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий, площадок для отдыха и занятий спортом – не менее 20 м. |
| 3 | Размещение объектов пожарной охраны (гидрантов, щитов с инвентарем, резервуаров и проч.) – в общественной зоне и (или) на участках | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 8 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 4 | Размещение стоянок для автомобилей посетителей объектов капитального строительства, относящихся к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования данной зоны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 5 | 3.1 Коммунальное Обслуживание | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 5 м, от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 6 | 4.9 Служебные гаражи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| 7 | 5.1.3 Площадки для занятий спортом | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 5. Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – 10-40 м ( в зависимости от шумовых характеристик). |
| Условно разрешённые виды использования |
| 1 | 2.7.1 Хранение автотранспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению. Площадь земельного участка отдельно стоящего гаража: минимальная – 35 м2, максимальная – 40 м2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков прочих объектов капитального строительства данного вида разрешенного использования – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат установлению. 3. Предельная высота – 3 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. 5. Площадь отдельно стоящего гаража – не более 30 м2. |
| 2 | 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы: от красной линии – 3 м, от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |

Председатель комиссии

по землепользованию и застройке	С. О. Федотов